SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ELEKTRIZACE TRATI  ŠATOV  - ZNOJMO

Znojmo, 9. října 2008 – Slavnostního zahájení elektrizace se dnes dočká traťový úsek mezi Šatovem a Znojmem. Rekonstrukcí prochází také železniční svršek a spodek včetně mostů a propustků. Ve Znojmě budou moci cestující využívat nové ostrovní nástupiště.  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), tak pokračuje v modernizaci železniční sítě České republiky i mimo hlavní koridorové trasy.

„Tento úsek navazuje na trať z rakouského Retzu, takže po dokončení elektrizace bude existovat přímé spojení elektrifikovanou tratí ze Znojma až do Vídně. Zvýší se pohodlí pro cestující a také bezpečnost železniční dopravy,“  uvedl generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek.

Stavba v sobě zahrnuje přípravu a vlastní elektrizaci střídavým trakčním systémem

v traťovém úseku Šatov – Znojmo a v úsecích Znojmo – Olbramkostel a Znojmo –Hodonice a také ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce. Traťová rychlost se díky elektrizaci zvýší až na 80 km/h. Úsek bude mít také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4).

V současné době probíhá sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Připravují se základy pro trakční vedení v úseku mezi stanicemi Šatov - Znojmo. Modernizací projdou také silnoproudá, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Součástí stavby je i rekonstrukce osmi mostů a třinácti propustků. Nový, ale na původních podpěrách, bude železniční most přes údolí řeky  Dyje. Nahradí stávající provizorní ocelový most. Jeho vzhled se vrátí k původnímu stavu. Most je evidovanou nemovitou kulturní památkou.

V rámci modernizace trati jsme v pondělí 6. října zahájili technologicky i časově náročnou stavební operaci. Pomocí speciální techniky jsme začali odsouvat ocelovou konstrukci provizorního znojemského viaduktu (typ ŽM 16). Odsun by měl být hotový do poloviny listopadu, pak začneme na původní opěry a pilíře vysouvat novou ocelovou konstrukci. Definitivně by na svém stanovišti měla být ukotvená na jaře příštího roku.

Další nový most,  opět na původních kamenných podpěrách, stavíme v místě křížení železniční trati (km 99,66) s Vídeňskou ulicí ve Znojmě. Most bude mít příhradovou ocelovou nosnou konstrukci s jediným polem s rozpětím 28,2 m a  horní spřaženou železobetonovou mostovku. Nový bude také železniční svršek na mostě ve štěrkovém loži na tlumících rohožích. Dojde tak k výraznému snížení hlučnosti.

V železniční stanici Znojmo pokračuje rekonstrukce kolejí číslo 1, 2 a 4, a to kolejnicemi tvaru S49 na betonových pražcích s pružným upevněním. „Ve stanici bude nové, 7,3 metru široké ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 2 a 6, tedy v místě bývalé koleje číslo 4. Modernizujeme také vnější nástupiště u koleje číslo 1 před výpravní budovou,“ řekl projektový manažer Skanska DS a.s. David Sichrovský.

Výška všech nástupištních hran bude 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště tak usnadní výstup a nástup cestujícím. Obě nástupiště budou ve své střední části rozdělená na dvě části, a to přechodem širokým 5,4 m a cestovými návěstidly. Na ostrovní nástupiště budou moci cestující přicházet po úrovňovém přechodu z celopryžových panelů přes dvě koleje a s rampami opatřenými oboustranným zábradlím. Sklon ramp je maximálně 8% a umožňuje tedy i pohodlný bezbariérový přístup. Zastřešení ostrovního nástupiště je vzhledově přizpůsobené  stávajícímu 1. nástupišti. Znojemské ostrovní nástupiště bude, kromě nového rozhlasového informačního zařízení pro cestující, doplněné hlasovými majáčky pro nevidomé a slabozraké. Pro tuto novou technologii ve stanici upravujeme část stávající výpravní budovy.

Ve stanicích i na širé trati instalujeme nové zabezpečovací zařízení. V plném proudu je také výstavba nového staničního zabezpečovacího zařízení ve Znojmě. Dopravní kancelář je zatím provizorně umístěná v buňce na 1. nástupišti.

Všechny přejezdy v úseku Šatov–Znojmo budou zabezpečené reléovým zařízením, kontrolní a ovládací prvky budou ve stanici Znojmo. V traťových úsecích Šatov–Znojmo, Znojmo–Hodonice a Znojmo–Olbramkostel položíme nový traťový optický kabel v celkové délce  36,3 km. Nové trakční vedení bude napájeno z rakouské strany střídavou soustavou 15 kV, 16 2/3 Hz. Celková délka elektrizovaných kolejí v rámci této akce je 12,8 km. Na základě hygienické studie vyměníme okna určených objektů v blízkosti trati.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Celkové investiční náklady dosáhnou 1 miliardy 231 milionů Kč. Projekt je zařazený do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu doprava na léta 2007 - 2013. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a předpokládá se její spolufinancování z Fondu soudržnosti EU po schválení příspěvku  na tuto stavbu Evropskou unií do konce tohoto roku. Podle projektové dokumentace zpracované firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., elektrizaci provádí sdružení zhotovitelů pod názvem SOF, tj. SKANSKA DS a.s., OHL ŽS a.s. a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín ukončení stavby: 11/2009.

Vybrané technické parametry:

Kolejové úpravy:

železniční svršek:							12 454 m

nové výhybky:								13

nové přejezdové konstrukce:						28 m

nové nástupištní hrany:						903 m

Mostní objekty:

rekonstrukce propustků:						13

rekonstrukce mostů:							8

Pozemní objekty:

celková plocha adaptovaných místností:				625 m2

délka kabelovodu:							715 m

zastřešení nástupiště:							686,5 m2

Silnoproudá zařízení:

výhybky vybavené elektrickým ohřevem výměn			17

Trakční vedení:

délka elektrizovaných kolejí:						12,8 km

Sdělovací zařízení:

traťový kabel:	36,270 km

diagnostický optický kabel 24 vláken:	13,1 km

místní kabelizace - metalické kabely:	4,6 km

rozhlas pro cestující:	1 stanice

informační zařízení:	8 panelů

Zabezpečovací zařízení:

stanice s novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie:	1

světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami:	3

světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor	7

Další informace za SŽDC podají:

Ing. Karel Janků							Bc. Pavel Halla

náměstek ředitele, Stavební správa Olomouc			tiskový mluvčí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

tel.: 606 780 185							tel.: 602 665 850

e-mail: janku@ssolc.szdc.cz 					e-mail: halla@szdc.cz

Leoš Verner

Skanska DS a.s.

gsm: +420 737 257 897

e-mail: leos.verner@skanska.cz

www.skanska.cz