###### Lokomotiva ŠKODA 109E/ ČD ř.380

###### pokračuje ve zkušebních jízdách

###### ŠKODA TRANSPORTATION

## 27. května 2010

## Plzeň

##### Lokomotiva pro třetí tisíciletí

Nová lokomotiva ŠKODA 109E, vyvinutá a vyrobená ve společnosti ŠKODA TRANSPOTATION, se podrobuje jízdním zkouškám, nyní i při vedení vlaků. České dráhy objednaly celkem 20 lokomotiv ŠKODA 109E. Jde o první českou lokomotivu ČD pro komerční provoz s rychlostí 200 kilometrů v hodině.

Lokomotiva ŠKODA 109E je určena pro vozbu vlaků nejvyšší priority, kde uplatní svůj vysoký výkon, maximální rychlost a schopnost provozu ve více napájecích systémech. Tvar a barevné řešení lokomotivy bylo navrženo ve spolupráci se studiem Porsche Design.

„Ve vývoji a výrobě nové lokomotivy ŠKODA 109E jsme navázali moderním tvůrčím způsobem na dlouholetou škodováckou tradici. Splňujeme přitom všechny současné požadavky trhu a také nové přísné evropské předpisy, které se v uplynulých několika letech velmi dynamicky vyvíjely a měnily,“ uvedl Tomáš Krsek, generální ředitel společnosti ŠKODA TRANSPORTATION.

Lokomotiva 109E odpovídá nově zaváděným evropským normám TSI, hlavně v odolnosti proti čelnímu nárazu a ve vybavení komponentami předepsanými TSI. Normy TSI vznikly v EU proto, aby vytvořily jednotný evropský přístup k otázkám bezpečnosti železniční kolejové dopravy pří vývoji a výrobě elektrických lokomotiv. Lokomotiva je také připravena pro využití zcela nového jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS.

# Tři napájecí systémy v šesti zemích

Nová lokomotiva bude vést vlaky pro přepravu osob na tratích koridorů v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. V těchto zemích umožní plynule přejíždět území s rozdílnými napájecími systémy, a to se střídavým napětím 25 kV/50 Hz, nebo 15 kV/16,7 Hz, případně se stejnosměrným napětím 3 kV. Maximální výkon lokomotivy je 7,2 MW. Bez časových ztrát tak projede trasu například z Berlína přes Prahu až do Vídně. Právě na těchto tratích spojujících Českou republiku s Německem,  Rakouskem a ostatními výše uvedenými státy  se předpokládají největší výkony nové lokomotivy.

Lokomotiva je uzpůsobena všem specifikům tratí ve středoevropských zemích, které se mohou dílčím způsobem lišit od podmínek v jiných částech Evropy. ŠKODA 109E vyhovuje provozu na tratích s přísnými limity rušení, umožňuje dynamické brzdění na všech napájecích systémech a je vhodná k provozu na obloukovitých tratích.

Novinkou je, že lokomotiva ŠKODA 109E může vlak nejen vést (táhnout), ale i tlačit. Lokomotiva tedy může být zařazena na konci vlaku a dá se ovládat z řídicího vozu na opačném konci soupravy. Tam je stanoviště strojvedoucího, který lokomotivu ovládá dálkově. Tato možnost manipulace se soupravami jistě zaujme zákazníky i v jiných zemích, a to nejen státní železniční společnosti, ale i soukromé přepravce.

+

Barevné provedení lokomotivy Ś 109E pro České dráhy

#### Náročný vývoj

Nová lokomotiva Š 109E vznikala podle zadání Českých drah. Společnost ŠKODA TRANSPORTATION v roce 2004 zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku 20 třísystémových lokomotiv pro středoevropské tratě. Od té doby byl zahájen vývoj, na kterém se podíleli pracovníci plzeňského závodu společně s dalšími předními odborníky ze ŠKODA Electric a.s., VÚKV Praha a.s. a ŠKODA Vagónka a.s.. Zakázka pro ČD má celkovou hodnotu 2,6 miliardy korun.

Lokomotiva Š 109E prošla prvními úspěšnými testy už v prosinci 2006. Skelet vozu absolvoval statickou zkoušku podle evropských předpisů TSI. V konstrukci nové lokomotivy se uplatnilo několik ojedinělých konstrukčních řešení chráněných evropskými patenty.

Konstrukce skříně lokomotivy je značně odolná čelnímu nárazu do překážky na kolejích. Součástí kabiny strojvůdce jsou deformační zóny, které mají za úkol pohltit velké množství energie při případné kolizi. Obdobným způsobem je navrženo i upevnění pluhu před lokomotivou. Při extrémním nárazu v rychlosti 110 km/h do nákladního vozu s cisternou o váze 15 tun zůstane kolem strojvůdce díky deformačním dílům nepoškozený a nedeformovaný prostor. Navíc je možné výměnou deformačních dílů lokomotivu relativně jednoduše opravit.

Při výrobě lokomotivy se uplatnily moderní materiály – například vláknové kompozity podobné těm, jaké používají u vozů Formule 1. Výrazně zlepšují jízdní vlastnosti vozidla a snižují namáhání trati. Brzdy jsou vybaveny hliníkovými kotouči, tak jako u současných špičkových soutěžních automobilů.

Nová lokomotiva splňuje ty nejpřísnější bezpečnostní limity, například v řídících systémech nebo protipožární ochraně. Na stroji jsou instalována požární čidla a účinná aktivní hasicí

zařízení, stěna mezi kabinou a strojovnou při zkoušce odolala požáru po dobu celých patnácti minut.

Pohon lokomotivy zahrnuje čtyři trakční motory, dvě měničové skříně a trakční transformátor. Jeho návrh obsahuje originální technická řešení. Čtyři zcela nové asynchronní motory ze sesterské společnosti ŠKODA Electric a.s. s vinutím do dvojité hvězdy poskytují jmenovitý výkon 6,4 MW (maximální 7,2 MW) umožňují lokomotivě 109 E bezpečně dosáhnout rychlosti 200 km/h při komerčním provozu. Náročnost výroby nového stroje lze doložit dvěma číselnými údaji: lokomotiva ŠKODA 109E obsahuje třicet kilometrů kabelů a více než deset tisíc elektrických spojů a spojení.

Technika pomůže zajistit bezpečnou jízdu

Pracoviště pro strojvůdce na obou stranách vozu odpovídá současným požadavkům na bezpečnou, rychlou a spolehlivou přepravu. Počítačové řízení lokomotivy ŠKODA 109E umožňuje ve spolupráci se systémy CRV a AVV vícenásobné vedení vlaku z jednoho stanoviště lokomotivy, popřípadě z řídicího vozu vlakové soupravy.

Pracoviště strojvedoucího na lokomotivě ŠKODA 109E bylo v průběhu vývoje představeno zástupcům železničních odborových svazů, aby konstruktéři mohli reagovat na jejich zkušenosti a připomínky. Strojvůdci si mohli vyzkoušet simulátor ovládání tohoto pracoviště a výhled z kabiny. Jejich reakce byly vesměs kladné, pracoviště se jim líbilo. Součástí jeho vybavení je i umyvadlo s tekoucí vodou, vařič a chladnička, skříň na osobní věci a oděvy.

Součástí vybavení řídicího pracoviště jsou displeje, kam bude mj. vyveden kamerového systému. Lokomotiva je vybavena zařízením GSM – R, které umožňuje strojvedoucímu komunikaci mezi lokomotivou a depem.

Při konstrukci lokomotivy se počítalo s uplatněním nově vyvíjeného jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS, který v budoucnosti nahradí dosavadní národní zabezpečovací systémy.

Z dosavadních zkoušek

Do dnešního dne zkoušela Škoda Transportation první tři vyrobené lokomotivy 109E na železničním zkušebním okruhu ve Velimi. Dále byly prováděny zkoušky jízdních vlastností na trati Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) u Lichkova a mnoho dílčích zkoušek na zkušební trati Škody v Plzni.

Výsledky těchto zkoušek jsou v naprosté většině případů pozitivní, potvrzující projekční předpoklady a bez zásadního vlivu na konstrukci lokomotivy.

Lokomotiva ŠKODA 109E je nyní ve schvalovacím procesu respektujícím nejnovější evropské předpisy TSI HRS. Dokončuje se a předává dokumentace k posouzení a do jednoho měsíce má být zahájeno typové zkoušení. Dokumentaci lokomotivy schvaluje Eisenbahn-Cert (EBC) z Bonnu, notifikovaná osoba německého certifikačního úřadu.

Dále budou v těchto dnech nasazeny do zkušebního provozu bez cestujících postupně čtyři lokomotivy ŠKODA 109E. Po odjetí určitého počtu kilometrů, který stanoví Drážní úřad ČR, bude následovat zkušební provoz s cestujícími.

Pokračují i práce na získání průkazu způsobilosti v České republice a u příslušných institucí v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Schvalovací proces z časového pohledu negativně ovlivnily novely předpisů TSI a norem EN.

Zkušební provoz přinese výrobci poznatky z „ostrého“ provozu, kde se bude sledovat spolehlivost lokomotiv a jejich práce v reálném provozu. Dále se budou vyhodnocovat připomínky strojvůdců a údržby. Výsledkem zkušebního provozu je ověření jednotlivých konstrukčních provedení v praktickém provozu.

Základ nové modulární řady lokomotiv

„Velké investice do vývoje nové lokomotivy se nám vyplatily. Opět patříme mezi špičkové evropské výrobce. Lokomotivu tohoto druhu a těchto parametrů umí udělat jen čtyři nebo pět výrobců na světě a my jsme mezi nimi. A to je jeden z hlavních důvodů, možná ten nejdůležitější, proč jsme se do nesnadného vývoje pustili. Vytvořili jsme základní stavební kámen zcela nové modulární řady produktů, kterou budeme v příštích letech dále rozvíjet,“ dodal při zahájení jízdních zkoušek prototypů Tomáš Krsek, generální ředitel společnosti ŠKODA TRANSPORTATION.

Novou výrobní řadu označují ve Škodovce jako ŠKODA 109E, České dráhy ji ale budou označovat jako řadu 380. Odvozené varianta lokomotiv pro Slovensku bude označena lokomotivní řadou 381, v přípravě jsou další odvozené varianty.

O společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION je významným výrobcem a dodavatelem kolejových vozidel pro železnice a městskou hromadnou dopravu. Výrobní program zahrnuje elektrické lokomotivy a jejich modernizaci, soupravy metra a jejich modernizaci, nízkopodlažní tramvaje, podvozky a systémové projekty elektrických výzbrojí a také důležité komponenty kolejových vozidel a jejich servis.

Kontakt pro novináře:

Jolana Číhová

mluvčí ŠKODA HOLDING

tel. (+420) 378 182 510 ; (+420) 737 281 550

jolana.cihova@skoda.cz